## Slide 1
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Departamento de Engenharia
Curso: Engenharia de Produção
Disciplina: Processos de Fabricação I
Prof. Jorge Marques dos Anjos
Aula 14
Torneamento – Velocidade de Corte
Slides gentilmente cedidos pelo prof. Vitor, com adaptações minhas.

## Slide 2: Velocidade de corte (Vc) no torneamento e em outras usinagens por rotação.
Velocidade de corte com Movimento de Rotação (Vc) com movimentos de rotação como torneamento, furação e fresamento.
d = diâmetro do elemento em rotação; isto é, a peça ou a ferramenta (broca/fresa) em mm
n = nº de rotação por minuto (rpm)
Vc = velocidade de corte em m/min

## Slide 3: Tabelas

## Slide 4: Velocidade de avanço (Va)
Velocidade de avanço (Va): é o percurso de avanço da peça ou da ferramenta em mm/min.
Va = a.n
Va = Velocidade de avanço em mm/min
a = Avanço em mm/rotação (mm/volta)
n = Rotação por minuto (rpm). Frequência

## Slide 5: Tempo de corte (Tc) Torneamento cilíndrico.
Torneamento longitudinal
(min)
  = comprimento da usinagem (mm)
  = avanço (função da potência e do acabamento superficial)
  = rpm (função da velocidade de corte; ou seja, da relação ferramenta/peça e das limitações de rotações do torno)

## Slide 6: Tempos de corte de faceamento
Torneamento transversal (faceamento, sangramento)
= Tempo de corte em min
= avanço transversal; ou seja, a penetração em mm/rot.
rotação em rpm
Obs: em máquinas CNC, é possível variar a rotação e manter Vc constante:
(min)
(min)

## Slide 7: Determinação da RPM (n)
Dadas as características da usinagem, o objetivo inicial é determinar a rotação a ser utilizada.
n = frequência em rotações por minuto (RPM)
d = diâmetro da peça (ou da ferramenta) em mm
Vc = velocidade de corte em m/min

## Slide 8: Exercícios
Determine a rotação que deve ser empregada para desbastar, no torno, um tarugo de aço ABNT 1060 de 100 mm de diâmetro, usando uma ferramenta de aço rápido.
Reconsidere a questão 1. Substitua a ferramenta por metal duro e determine a nova rotação ideal.
Se a caixa de engrenagens do torno permite selecionar as velocidades (rotações): 20, 40, 70, 120, 180, 250, 350, 500 e 700 RPM, qual a ferramenta mais adequada para a executar a usinagem do material especificado (questão 1)? Por que?

## Slide 9: Seleção da rotação
Os tornos tradicionais possuem certas quantidades fixas de rotação, selecionadas pela caixa de câmbio.
Feito o cálculo, deve-se selecionar a rotação mais próxima da calculada.
Máquinas mais modernas podem ter suas velocidades (rotações) regulada linearmente por variação de frequência do motor CA ou da corrente do motor CC.

## Slide 10: Exercícios
Determine o avanço e tempo de corte para uma passada de desbaste de 1,5 mm de profundidade, em torneamento cilíndrico, de um tarugo de aço 1020 de 200 mm de diâmetro e 400 mm de comprimento, utilizando ferramenta de HSS e um torno de 4 CV, 0,7 de eficiência e com as seguintes velocidades disponíveis: 30, 50, 90, 120, 180, 250, 380, 500, 750, 900 RPM.
Reconsidere o exercício 1: se for necessário reduzir o diâmetro de 200 para 180 mm (apenas desbaste) e sabendo-se que o operador gasta 3 minutos de ajustes antes de iniciar uma nova passada, qual será o tempo de usinagem de desbaste deste cilindro?

## Slide 11: Exercícios
3) Após acabamento, a peça (questões 1 e 2) ficará com 178,8 mm. Determine o tempo total de usinagem desta peça, considerando que além dos ajustes, na etapa final o operador gasta mais 2 minutos para inspeção dimensional e calibração. O avanço de acabamento é 0,2 mm/volta.
4) Separe os tempos em tempo de corte e tempo passivo e analise-os. Que alternativas você poderia sugerir para obter uma redução significatica no tempo de usinagem da peça em questão?