|  | Engenharia de Produção |
| --- | --- |
| EXERCÍCIOS PARA A PROVA |

Questão 1- Complete os sistemas de unidades:

1 m = _______ cm =_______ mm;

1 pol = ______ cm =_______ mm;

1 km = ______ m;

1 h = _______ min = _______ s.

Questão 2- De acordo com o movimento circular responda:

- A transmissão por correias representada na figura é composta pela polia motora (1) de diâmetro 50 mm e pela polia movida (2) de diâmetro 300 mm. A transmissão é acionada por uma força tangencial de 500N. Determine o torque nas duas polias.

Questão 3- Equilíbrio do ponto material.

- Determine a força tensora nos cabos AB e AD para que o motor de 10000 N, representado na figura abaixo, esteja em equilíbrio.

Questão 4- Equilíbrio de um corpo rígido.

- Calcular a força P que o colaborador terá que aplicar para levantar uma carga de 1500N.

Questão 5- Determinação de reações.

- Quais os módulos das forças que os apoios exercem sobre a barra em A e B, respectivamente ?

Bom estudo e que esse seja mais um passo para seu sucesso!